## Slide 1: Geografske karte
Programirana nastava

## Slide 2: Kako ćeš raditi:
Pripremi se
uzmi olovku i bojice
pripremi atlas
Pripremi šestar i ravnalo
2. Tvoj zadatak:
  samostalno ispuni radni listić prema sljedećim uputama:
    Zadatci koji se odnose na radni listić postavljeni su tako da je napisano slovo R i broj pitanja na radnom listiću na koje trebaš odgovoriti.
    Npr. R/5 je uputa za rješavanje 5. pitanja na radnom listiću.
  tekst koji je podcrtan sadrži poveznicu
  klikom na znak prelaziš na sljedeći slajd sa zadatcima

## Slide 3
START

## Slide 4: Sadržaj prezentacije
Klikom na strelicu ulaziš u analizu poglavlja:
Kartografija (I)
Geografska karta (II)
Mjerilo karte (III)
Mjerenje visina (IV)
Mjerenje dubina (V)
Prikaz reljefa (VI)
Kartografski znakovi (VII)

## Slide 5: Kartografija (I)
Pročitaj tekst
Kartografija je disciplina koja se bavi izradom karata, obradom podataka potrebnih za njihovu izradu i reprodukcijom.
Kartografija je vrlo stara vještina. Njezina povijest stara je koliko i povijest čovječanstva. Potreba za vjernim prikazom prebivališta, radi što boljega snalaženja u njemu, poticala je već od davnine primitivne narode na svojevrsne »kartografske« prikaze na kamenu, drvetu, koži i drugim uporabnim materijalima.
  Zadaci:
  - Klikom na podcrtane pojmove pogledaj njihove fotografije - R/1
upute
SADRŽAJ

## Slide 6: Kartografski prikazi na kamenu i životinjskoj koži
upute
Najstarija sačuvana karta svijeta, Babilon, 500. god. pr. Kr
Kartografija
Karta Antarktik iz 1513. nacrtana na gazelinoj koži
SADRŽAJ

## Slide 7: Geografska karta (II)
Pročitaj tekst
Geografska je karta umanjeni i pojednostavljenih prikaz Zemlje u cjelini ili pojedinih njezinih dijelova na ravnoj plohi. Karta je važan izvor prostornih informacija pa ona mora imati odgovarajuću točnost, sadržajnu cjelovitost i estetsku oblikovanost. Koristimo je u svakodnevnom životu za putovanja, orijentaciju u prostoru i sl. Karte se prema sadržaju dijele na opće i tematske.
Geografske karte prema mjerilu dijelimo na: planove naselja (npr: 1:1 000), topografske karte (1:25 000 do 1:250 000), pregledne (od 1:300 000).
upute
  Zadaci:
  - Klikom na podcrtane pojmove pogledaj njihove fotografije - R/2
  - R/3
SADRŽAJ

## Slide 8: Topografska karta
Geografska karta
upute
Online isječak topografske karte dijela Varaždina
Zadatak po želji:
Klikni na ikonu miša.
Otvorit će ti se digitalna topografska karta Hrvatske.
U gornjem lijevom kutu upiši naselje iz kojeg dolaziš.
U desnom izborniku u opciji OSNOVA odaberi topografsku kartu.
Prouči online topografsku kartu svoga naselja.
SADRŽAJ

## Slide 9: Tematska karta
Geografska karta
upute
Udio Hrvata u ukupnom broju stanovnika županija Hrvatske
(prema popisu 2011.)
SADRŽAJ

## Slide 10: Mjerilo geografske karte (III)
Pročitaj tekst.
Definicija geografske karte kaže da je karta umanjeni prikaz Zemlje u cjelini ili pojedinih njezinih dijelova, a umanjivanje se rješava mjerilom. Dakle, mjerilo je odnos dviju veličina, kod karata odnos veličina u stvarnosti i na karti. Valja naglasiti da je u mjerilu ta veličina izražena u centimetrima. Kako dužine u prirodi najčešće mjerimo metrima i kilometrima tako i mjerilo moramo pretvoriti u željenu jedinicu. Razlikujemo dvije vrste mjerila: brojčano (numeričko) i dužinsko (grafičko ili linearno) mjerilo.
Zadaci:
- klikni na brojčano (numeričko) mjerilo i riješi zadatke - klikni na dužinsko (grafičko ili linearno) mjerilo i riješi zadatke - R/4, R/5, R/6, R/8
upute
SADRŽAJ

## Slide 11: Brojčano mjerilo
Označava odnos dužina na karti prema dužinama u prirodi.
1 : 100 000
jedinica dužine koliko je puta jedinica dužine na karti umanjena prema istoj dužini u prirodi
JEDAN CENTIMETAR NA KARTI OZNAČAVA 100 000 CM U PRIRODI.
upute
Mjerilo geo. karte
Zadaci:
- R/5
- R/6
SADRŽAJ

## Slide 12: Grafičko mjerilo
Prikazuje se crtom na kojoj su označene dužinske jedinice.
Omogućuje nam mjerenje udaljenosti na karti pomoću šestara, ravnala i sl. i bez preračunavanja!
Udaljenost između Pule i Rijeke: 60 km
upute
Mjerilo geo. karte
Zadaci:
- R/7
SADRŽAJ

## Slide 13: Mjerenje visine (IV)
Pročitaj tekst.
Osim geografske širine i dužine za izradu karata i predočavanje željenog prostora bitni su i podaci o visini. Najvažnija visina je nadmorska visina, zatim relativna visina i dubina mora.
Zadaci:
- klikni na nadmorsku visinu i riješi zadatke - klikni na relativnu visinu i riješi zadatke
- klikni na dubina mora i riješi zadatke - R/8, R/9, R/10, R/11, R/12
upute
SADRŽAJ

## Slide 14: Nadmorska visina
Za određivanje nadmorske visine bitna je polazna razina ili normalna nula. Ona označava srednju razinu mora. Za računanje nadmorske visine u Hrvatskoj koristi se srednja razina mora u Trstu.
Skica prikaza nadmorske visine
upute
NADMORSKA VISINA
Zadaci:
- R/8
- R/9
Mjerenje visina
SADRŽAJ

## Slide 15: Relativna visina
Relativna je visina razlika u visinskoj udaljenosti dviju točaka. Računa se na način da se oduzmu nadmorske visine tih točaka. Važnost relativne visine proizlazi iz toga što prikazuju dinamiku reljefa nekog prostora.
Nadmorska visina točke B – nadmorska visina točke A = relativna visina između točke A i B
Skica određivanja relativne visine
upute
Mjerenje visina
RELATIVNA VISINA
Zadaci: - R/10
- R/11
SADRŽAJ

## Slide 16
Kada se točka na kopnu nalazi ispod srednje razine mora nazivamo je depresija. Najveću negativnu vrijednost ima Mrtvo more (više od 400 m).
Skica depresije
Depresija
upute
Mjerenje visina
DEPRESIJA
Zadaci: - R/12
SADRŽAJ

## Slide 17: Pomagala za mjerenje visina
Pročitaj tekst.
Za mjerenje visina služe različita pomagala. Neka od njih su: nivelmani, barometri, aneroidi, sateliti, snimke iz aviona i sl.
Zadaci:
- klikni na nivelman - R/13
upute
Nivelman
SADRŽAJ

## Slide 18: Nivelman
Nivelman – sastoji se od nivelira i letve. Koristi se na način da pomoću nivelira mjerimo visinske razlike između susjednih letvi penjući se uz padinu. Na kraju izmjerene visine zbrojimo i dobijemo visinu krajnje točke.
upute
Mjerenje nivelmanom
Pomagala za mjerenje visina
SADRŽAJ

## Slide 19: Mjerenje dubina (V)
Pročitaj tekst.
Mjerenje dubina u povijesti vršilo se čeličnim žicama. Kako su se nekada mjerile male dubine najčešće u zaljevima, lukama i pristaništima brodova takav način mjerenja je funkcionirao. Međutim, u novije vrijeme kada nam je potrebno mjerenje dubina oceana i svakog kutka mora pomoću ovog načina nije moguće precizno odrediti dubine. Stoga se danas mjerenje dubina vrši se ultrazvučnim dubinomjerima.
Zadaci:
- klikni na dubinomjer i prouči sliku - R/14
upute
SADRŽAJ

## Slide 20: Dubinomjer
Mjerenje dubine mora dubinomjerom
upute
Mjerenje dubina
SADRŽAJ

## Slide 21: Prikaz reljefa (VI)
Reljef na kartama najčešće se prikazuje izohipsama ili bojama.
Prikaz reljefa izohipsama
Prikaz reljefa bojama
upute
Zadaci:
- klikni na izohipse i boje
- R/15, R, 16, R/17, R/18
SADRŽAJ

## Slide 22: Izohipse
Pročitaj tekst.
Izohipse ili slojnice su linije koje spajaju točke iste nadmorske visine. Visinska razlika između izohipsa naziva se ekvidistanca i najčešće je usklađena s mjerilom. Primjerice, na geografskim kartama mjerila
1 : 100 000 ekvidistanca iznosi 20 m.
Ukoliko su izohipse bliže jedna drugoj teren je nagnut, a ako su udaljenije teren je položeniji.
Prikaz reljefa izohipsama
upute
Zadaci:
- R/15
- R/16
SADRŽAJ

## Slide 23: Izobate
Izobate su linije koje spajaju točke istih dubina.
Najdublja točka označena je odgovarajućim brojem.
Prikaz dubine
izobatama
upute
Prikaz reljefa
Zadaci:
- R/17
SADRŽAJ

## Slide 24: Kartografski znakovi (VII)
Pročitaj tekst.
Kako bi pravilno čitali i razumjeli što nam karta govori, moramo poznavati kartografske znakove. Svi kartografski znakovi koji su nam potrebni za čitanje određene karte i njihovo objašnjenje nalaze se u tumaču znakova ili legendi.
Zadaci:
- Otvori atlas na str. 1. i prouči kartografske znakove. - R/19
upute
SADRŽAJ

## Slide 25: Boje
Pročitaj tekst.
Na geografskim zidnim kartama i u atlasima reljef je najčešće prikazan bojama. Zelenom bojom prikazane su nizine. Viši prostori žutom, zatim smeđom i crvenom bojom kako je visina veća. Najviši vrhovi na kojima prevladava vječni snijeg i led obojani su bijelom bojom.
Dubine mora prikazane su nijansama plave boje, svijetle boje označavaju manju dubinu dok tamnije veću.
Boje za prikaz reljefa
upute
Prikaz reljefa
Zadaci:
- R/18
SADRŽAJ

## Slide 26: Kartografski znakovi
Pročitaj tekst.
Osim kartografskih znakova koji nam označavaju važnije objekte i pojave u prirodi, važna su nam i geografska imena. Način pisanja imena planina, rijeka, naselja, država i sl. nazivamo nomenklatura. Kod njihova pisanja valja poštivati određena pravila: poželjno je da se geografska imena pišu na jeziku one zemlje kojoj pripadaju, a ako pismo tog jezika nije latinično koristi se međunarodni (dogovoreni) naziv.
Zadaci: - R/20
北京 = Beijing
upute
SADRŽAJ

## Slide 27
CILJ!!!!!
Čestitamo 